KK – EDEX spol.s r.o.                      IČO: 15051234    DIČ: CZ15051234

Artura Krause 2370,  530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484,                              fax: 466 304 118,                             mob.tel.: 724 186 069

Návod k použití pro operační stoličky

k.č. 30000 – 30450

Účel použití:

Výškově nastavitelné operační stoličky jsou určeny pro vyšetřující personál nemocničních i pečovatelských zařízení při vyšetření/ošetření pacienta. Svými technickými vlastnostmi je určen výhradně pro použití v interiéru!

Varování:

Všechny plochy stoliček je třeba chránit před přímým ohněm a stykem s ostrými předměty, před prudkými nárazy, či jiným mechanickým namáháním.

Technický popis a základní parametry:

Vrchní sedací nerezová plocha o průměru 32,5 cm může být čalouněna zdravotnickou koženkou.

Je výškově stavitelná ( 49 – 65 cm) pomocí ručně nebo nožně ovládané plynové pružiny. Nerezový  podvozek s povrchovou úpravou chromem je osazen pěti otočnými kolečky s brzdou nebo plastovým ukončením. Hmotnost 8 kg, nosnost 150 kg.

Návod k montáži a použití:

Stoličky  jsou dodávány ve zkompletovaném stavu. Po odstranění všech částí obalu jsou připraveny k použití. Stoličky zabrzdíte sešlápnutím brzdné páčky vždy alespoň na dvou kolečkách, naopak odbrždění provedete nadzvednutím brzdné páčky každého zabržděného kolečka. Polohování sedací plochy se provádí stláčením páčky pod sedákem popřípadě sešlápnutím nožního kruhu ve spodní části stoličky.

Čištění:

Před prvním použitím doporučujeme stoličky řádně vyčistit. Stoličky čistěte běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví . Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem. Je nezbytné vyloučit abrazivní čistící prostředky, jako např. písky na nádobí či drátěnky. Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních

prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o stoličky mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka. Stoličky nejsou určeny do myček ani sterilizátorů!

Údržba a servis:

Stoličky nevyžadují žádnou údržbu ani servis.

Záruka:

Na stoličky je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní středisko, na základě písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.

Likvidace produktu:

Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní

hlučnost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb.Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech.

Roztřiďte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.

Výrobek obsahuje recyklovatelné ocelové části s povrchovou úpravou , plastové a pryžové části. Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci

specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.

Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!